## Slide 1: センシング進捗
b4 高原陽太

## Slide 2: 今までやってきたこと
・vna(ベクトルネットワークアナライザ)を使ってデータを取る
→(x,y)とそれぞれの周波数領域による三 次元データ
・データ考察する
→・与えられたデータの結果が何によるのかわからない
・ちゃんとデータを取れている気がしない

## Slide 3: 改善案
・実際にシミュレーションしてみて比較する
・最終的には埋設物のモデリングをしたい
→これにも役立ちそう
OpenFDTDを使う
・オープンソースの電磁界シミュレーター
・FDTD法(時間領域差分法)を用いて電磁界の
伝搬の様子を可視化できる

## Slide 4: FDTD法(時間領域差分法)
・マクスウェル方程式の微分形式を時間領域と周波数領域
で離散化して電磁界の時間変化を求める
・電磁界シミュレーションでよく使われる手法
・有限の大きさの計算領域を考え、多数のセルに分割する
https://qiita.com/atily17/items/aeff9e1c4609e33f2d72

## Slide 5
1つのセルに対して...
差分近似：
マクスウェル方程式から...

## Slide 6: 実際のシミュレーション
・パイプや土の誘電率など各種パラメータを設定
・埋設物の形状をプロットする
・電場の波形を見る

## Slide 7: シミュレーション
・パイプに垂直にx軸、平行にy軸
・高さがz軸
・いくつか異なる周波数について見る

## Slide 8: シミュレーション結果(垂直偏波)

## Slide 9
深さｚ軸について

## Slide 10: シミュレーション結果(水平偏波)

## Slide 11: 深さz軸について

## Slide 12: 進捗状況
・異なる周波数ごとの電場の広がりを見ることができた
・特に垂直偏波と水平偏波での違いが確認できた
取り組み中のこと
・あくまで電場の広がりを見てるだけ
→gpr(地中レーダー)のように周波数領域を
距離に変換した三次元データと異なる
・C言語で書かれているオープンソースなので
自分で測定装置と同じデータ形式で出力できる
よう書き換えようとしている
→その上で測定データと比較する

## Slide 13: Ansys HFSS
・電磁界シミュレーションソフト
・有限要素法を用いて電磁界解析
・S/Y/Zパラメータや放射特性、電磁界分 布を行える
[1]https://www.cybernet.co.jp/ansys/product/lineup/hfss/
・Adaptive Auto Mesh機能は、電磁界解析と同時にメッシュの最適化を行うアルゴリズムにより、複雑な電磁界現象に対して効率よくメッシュを作成

## Slide 14: 有限要素法
・構造物を複数の有限個の要素に分割して解析
・メッシュは細かくするほど、計算精度が良くなるが解析時間は長くなる

## Slide 15: シミュレーション
・送信と受信用のTx-Rxアンテナ(5cm間隔)
・空気中(図では薄青色)について1-11GHz(装置と同じ周波数)にしてS21パラメータの測定を行った
・境界条件をRadiation
→設定面に届いた電磁波をそのまま放射する
→反射なし

## Slide 16: 結果(S21)
・時間がかかりすぎる
1.メッシュ、収束条件が細かすぎる？
2.周波数のステップ数が細かい？
3.アンテナの導体部分のメッシュが複雑だからか
→より簡易的なパッチアンテナで試してみる

## Slide 17: パッチアンテナでの測定
・パッチアンテナで代替
→測定条件を全く同じにしてSパラメータを比較してどれだけ近くなるか検証

## Slide 18: 結果
左：実際のアンテナ 右：パッチアンテナ
・大分測定結果は異なった(アンテナ変えるのはまずそう)
・時間：1時間半かかった→40分くらいになった(アンテナの細かさはありそう)
・それでも時間かかる→解析する体積が大きいから？O(N^3)

## Slide 19: 結果
左：周波数ー振幅 右：周波数ー位相
・測定装置と同じ形式でデータがとれた
(周波数間隔異なる、アンテナ動かしてないけど)
・実際と全く同じようにシミュレーションしたら一日以上かかりそう

## Slide 20
振幅、db表示した振幅、位相

## Slide 24: 地表面反射除去
distance:深さ方向
ある測定点における深さ方向の振幅
・ピーク値が地表付近(0.2m)あたりにある
→このピークをやわらげる
：ガウシアンフィルタ(中心がピーク値)をかけて引く

## Slide 25
フィルタをかけたもの
フィルタをかけてないもの
地表面0.2m付近の散乱強度が小さくなっている

## Slide 26
ガウシアンフィルタによる地表面反射除去の試み
フィルタをかけたもの
フィルタをかけてないもの

## Slide 27
・線形表示した振幅
・dB表示した振幅
・位相

## Slide 28
計測点数を減らす
←10点まで間引いた
→5点まで間引いた
・圧縮センシングのために計測点数を間引く
→x座標(60点)をランダムに引いたものについて考える
：測定したデータから補間する
X軸
深さ

## Slide 29
計測点数を20点(1/3にしたもの）
補間なし
a=1000
a=10000

## Slide 30
計測点数を10点(1/6にしたもの）
補間なし
a=100000
a=10000

## Slide 31
計測点数を5点(1/12にしたもの）
補間なし
a=100000
a=10000

## Slide 32
x軸
深さ
・x軸について探索
→K_sとK_tの内積をとる
→埋設物があると推定されるx座標

## Slide 33
モデルによる探索結果(元データ)
→
探索結果
黒色付近にあると考えられる

## Slide 34
モデルによる探索結果(k=10)
→
探索結果
黒色付近にあると考えられる

## Slide 36
二次元モデルでの探索(今井さんのやつを試してみる)
・円形モデルを使う
→xy平面上にモデルを動かして探索

## Slide 37
・白い領域内での領域平均
・黒い領域内での領域平均
→複素内積をとって類似度を比較
これを測定領域について導出したものが下式
が極大になる に目標物があると考えられる
[出展:https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9810860]

## Slide 38
普通にデータとったもの

## Slide 39
データをまばらな計測から補間したもの
左図：地表面
図：パイプ深さ
Uは計測済みの座標の集合、Ｖは未計測のデータの集合。
Ｖのデータから振幅 位相
を補間
・パイプの位置近くに反応が見られる
[出展:https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9810860]

## Slide 40
補間データの更新
・評価関数 が小さくなるように 補間データを更新する
補間データ についてgradientを求める
ステップ幅を用いて更新を行う
ステップ幅αはアルミホの条件から導出
更新ごとのhの値をxy平面についてプロットしてみる
[出展:https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9810860]

## Slide 41
hについてxy平面にプロットしたもの
・左、右、左下がsの更新0,1,2回目の図
・hが大きいところに目標物があると考えられる
→右図(初期の補間データ)の埋設物位置と対応している
黒白図は各更新で最もhが大きかった場所
(全更新時で一致している)

## Slide 42
パイプ向けモデル
・向きがあることを考慮したモデルにしたい
→長方形を仮定している
・モデル縦横両方について
探索を行う
縦：パイプと平行
横：パイプと垂直

## Slide 43
縦version(パイプと同じ向き)
・白黒図が違うところを指してしまっている(場所検知としては失敗)
・パイプと同じ向きにしてるだけあって多少は近い

## Slide 44
横version(パイプと垂直な向き)
・パイプの位置と全然違うところに反応してしまっている
・向きを揃えることの重要性
・原因模索中

## Slide 45
・円形なためパイプ中心から外れるほど
電磁波が返ってにくい？
・そのため長方形で内部外部ではっきり区別するのではなく徐々に変化するものと考える

## Slide 46
・パイプモデル2
・長方形モデルを改良して
段階的に散乱強度が変わることに対応させる
・パイプ中心、パイプ側面、外部で
それぞれ一様であると仮定を変更する

## Slide 47
縦version
あまり変化なし

## Slide 48
横version
あまり変化なし
もう一回手法を見直す
もっと段階を細かくする

## Slide 49
周波数を間引かないで行ったversion
円形モデル(r=7 t=3)

## Slide 50
円形モデル

## Slide 51
円形モデル

## Slide 52
長方形モデル

## Slide 53
四通りの計測
・受信アンテナと送信アンテナを垂直水平に変えて
四通りに計測
・中心ずれ分データをシフトして比較
・深さ7㎝のところに埋めた
・地表面反射がd=0.20m付近で起こっているので
d=0.27～0.28m
あたりにパイプの上端がありそう
3.5cm
6.5cm

## Slide 54
d=0.28m
d=0.29m
Tx-Rx(どちらもパイプと垂直)

## Slide 55
d=0.32m
Tx-Rx(どちらもパイプと垂直)
d=0.31m

## Slide 56
Tx-Rx(どちらもパイプと平行)
d=0.28m
d=0.30m

## Slide 57
Tx-Rx(どちらもパイプと平行)
d=0.32m
d=0.31m

## Slide 58
Tx-Rx(送信：垂直、受信：平行)
d=0.28m
d=0.3m

## Slide 59
Tx-Rx(送信：垂直、受信：平行)
d=0.31m
d=0.32m

## Slide 60
Tx-Rx(送信：平行、受信：垂直)
d=0.3m
d=0.31m

## Slide 61
Tx-Rx(送信：平行、受信：垂直)
d=0.32m
d=0.34m